## Slide 1
第九届全国大学生集成电路创新创业大赛
初赛实验报告
北京智芯国信科技有限公司
Oririent Team
Ciciec-148

## Slide 2
目录
1
2
3
4
团队成员介绍duichengyuanjieshao
CONTENTS
开发过程总结
测试结果
（vivado仿真+FPGA验证）
总结
（心得体会+后续工作）

## Slide 3
1
团队成员介绍

## Slide 4
Introduction
Oririent
Team
年级
沈培峰、张一凡、贾怀琦
团队成员
专业
项目名称
团队目标
爱好技术方向
本科二年级
计算机科学与技术
模拟芯片设计、数字 SoC 芯片设计、嵌入式系统开发、EDA 设计、软件开发
在嵌入式开发方面有丰富的项目经验，熟悉 EDA 工具链，曾参与开源社区维护工程
在片上运行la32r-Linux内核的linux系统

## Slide 5
开发过程总结
2

## Slide 6
环境搭建
功能仿真
搭建
Soc
仿真
FPGA
软件安装
配置工具链
IP实例化
信号连接
编译测试程序
运行仿真
生成bit文件
FPGA测试
开发流程图

## Slide 7
修改 init.sh 文件，指定发布包路径
运行脚本完成工具链和 C 库的安装
检查工具链版本，确保安装成功
软件安装
IDE：安装 Vivado 2019.2，用于硬件设计与仿真
开发环境：使用 Windows + WSL2（Ubuntu 22.04.5），搭建 Linux 编译环境
编译工具：使用发布包提供的 GNU 工具链和 C 库，支持软件编译
配置工具链
环境搭建

## Slide 8
OpenLA500 处理器核：作为 SoC 的核心，提供处理能力。 AXI4 总线：实现处理器核与各外设模块的互联。 SRAM 控制器：管理片外 SRAM，提供存储扩展。 UART：实现串口通信功能，用于调试与数据传输。 Confreg：控制 FPGA 板上的外设（按键、拨码开关、LED、数码管等）。
在 soc_top.v 文件中，正确连接各 IP 模块的信号，确保数据流通。 注意信号的位宽、时钟域和复位信号的正确处理。 使用官方提供的实例化示例，加快上手速度。
Soc搭建
Soc搭建主要分为两部分： IP实例化+信号连接
IP实例化
信号连接

## Slide 9
AXI Crossbar
AXI CDC
AXI to SRAM Bridge
AXI to APB Bridge
OpenLA500
板载SRAM
UART
RX
TX
Confreg
Soc基本结构

## Slide 10
重点
概述
01
重点
概述
编译测试程序
在wsl编译 Hello_World 程序，用于验证 SoC 的基本功能。 编译功能测试程序，进行 CoreMark 测试和外设功能测试。
功能仿真
02
运行仿真
在 Vivado 中创建工程，导入设计文件。 运行功能仿真，观察串口输出和外设状态，验证功能正确性。 使用调试工具，检查处理器核的执行流程和数据传输情况。

## Slide 11
01
02
生成 bit 文件
在 Vivado 中完成综合、实现和 bit 文件生成。
或在 GitLab 上传代码，在线编译。
远程FPGA 测试
登录远程 FPGA 实验平台，上传 bit 文件或选择 CI 结果。烧录测试程序至 BaseRAM，运行测试程序，观察结果
FPGA验证

## Slide 12
测试结果
（vivado仿真+FPGA验证）
3

## Slide 13
vivado仿真
结果说明
Hello Loongarch32r：成功输出了“Hello Loongarch32r!”，验证了 SoC 的基本功能
图二：vivado生成的波形图（完整版）
图一：vivado生成的波形图（局部版）
图三：vivado控制台

## Slide 14
FPGA验证
图四：FPGA上板
结果说明
core mark：选择CI结果7c669445，波特率设置为115200，选择ciciec_func.bin写入BaseRam，可以在图四右侧看到运行结果，板上数码管显示core mark跑分为2.8。
功能测试：选择CI结果7c669445进行功能测试，显示得分为100，功能测试通过。
图五：功能测试

## Slide 15
总结
（心得体会+后续工作）
4

## Slide 16
01
02
03
04
在 SoC 搭建过程中，遇到了 AXI Crossbar 连接错误、信号位宽不匹配等问题
遇到的困难
解决方法
查阅资料
心得体会
分析报错信息
对比汇编文件
利用反汇编

## Slide 17
后续工作
目前提交的内容已经完成了基础的Soc构建，
在后端开发上还有许多方向可以提高
在初赛要求的基础上，实现通过DVI接口输出视频
Step1
01
通过开发板上32个开关和4个按钮与开发板进行交互
Step2
02
在片上运行la32r-Linux内核的linux系统
https://gitee.com/loongson-edu/la32r-Linux
Step3
03
后续工作

## Slide 18
中国集成电路未来之星从这里起步！
在此添加文本描述